## Slide 1
基于蓝牙通讯电脑终端指令控制的可避障小车
洪晨辉 杨佳昕
2024.7.21
Notes: 整体框架：描述小车功能-介绍小车用的传感器-蓝牙模块介绍-避障模块介绍-OLED模块介绍-不足之处-现场演示
建议从头先放映一遍，看看效果

## Slide 2
功能描述
ZJU
Page 2 of 18
遥控控制小车直流电机前进、停止、左右转弯
小车自主选择停止或左右转来自主避障
小车静止时，具有主动避让功能
OLED屏显示小车当前速度与状态
Notes: 主动避让：踢一脚往后倒那个

## Slide 3
传感器
ZJU
Page 3 of 18
OLED
红外传感器
自制的遥控设备
（含蓝牙模块）

## Slide 4
ZJU
Page 4 of 18
Part 1
蓝牙模块介绍

## Slide 5
蓝牙模块
ZJU
Page 5 of 18
没有采用参考资料中用apk文件调试HC-05的方法
（因为我们两个都打不开apk）
而是采用两块HC-05蓝牙自主连接的方法
其中一块HC-05连接电脑，作为主机控制小车的移动
另一块HC-05连接小车，作为从机响应主机的命令，
并向主机发送小车当前的状态

## Slide 6
HC-05互连
ZJU
Page 6 of 18
从机
主机
AT
AT+ORGL
AT+UART=9600,0,0
AT+PSWD=“0000”
AT+ROLE=1
AT+CMODE=0
AT+BIND=98d3,91,fd3e80
MAC: 98: d3: 91: fd: 3e: 80
AT
AT+ORGL
AT+UART=9600,0,0
AT+PSWD=“0000”
AT+ROLE=0
AT+CMODE=0
AT+ADDR?
Notes: 两个HC-05连接的过程，右上角写着Page 6的其实都是一页，换页假装当成动画了

## Slide 7
HC-05互连
ZJU
Page 6 of 18
从机
主机
AT
AT+ORGL
AT+UART=9600,0,0
AT+PSWD=“0000”
AT+ROLE=1
AT+CMODE=0
AT+BIND=98d3,91,fd3e80
MAC: 98: d3: 91: fd: 3e: 80
AT
AT+ORGL
AT+UART=9600,0,0
AT+PSWD=“0000”
AT+ROLE=0
AT+CMODE=0
AT+ADDR?
Notes: 这页强调主机和从机

## Slide 8
HC-05互连
ZJU
Page 6 of 18
从机
主机
AT
AT+ORGL
AT+UART=9600,0,0
AT+PSWD=“0000”
AT+ROLE=1
AT+CMODE=0
AT+BIND=98d3,91,fd3e80
MAC: 98: d3: 91: fd: 3e: 80
AT
AT+ORGL
AT+UART=9600,0,0
AT+PSWD=“0000”
AT+ROLE=0
AT+CMODE=0
AT+ADDR?
Notes: 这页强调绑定MAC地址

## Slide 9
HC-05互连
ZJU
Page 7 of 18
A
A sent
Stop triggered
Notes: 这页有动画，放一下就明白了

## Slide 10
ZJU
Page 8 of 18
Part 2
避障模块介绍

## Slide 11
预设指令
ZJU
Page 9 of 18
自主避障
主机发送
B
A
C
D
R
L
Stop
Notes: 告诉他们下面要介绍的是stop这个模块

## Slide 12
避障设计
ZJU
Page 10 of 18
void loop(){
...
if( a == ‘B’ )
{
pos_rev[0] = 1;
pos_rev[1] = 1;
SpdA = 255;
SpdB = 255;
delay(200);
}
...
}
Notes: 曾经认为好用的B的代码，但是延迟很大

## Slide 13
避障设计
void loop(){
...
if( a == ‘B’ )
{
pos_rev[0] = 1;
pos_rev[1] = 1;
SpdA = 255;
SpdB = 255;
delay(200);
}
...
}
attachInterrupt(1,B_avoid,CHANGE);
attachInterrupt(0,B_avoid,CHANGE);
void B_avoid(){
pos_rev[0] = 1;
pos_rev[1] = 1;
SpdA = 255;
SpdB = 255;
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, HIGH);
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, HIGH);
analogWrite(ENA,SpdA);
analogWrite(ENB,SpdB);
a = 'B’;
}
Notes: 于是换成了中断

## Slide 14
改变端口
ZJU
Page 11 of 18
0
1
2
IN3
3
ENB
4
IN1
5
IN2
6
ENA
7
IN4
8
RIN4
9
RIN3
10
RIN2
11
RIN1
12
RX
13
TX
GND
AREF
SDA
SCL
Notes: 由于中断占用2和3，所以要把引脚换过来

## Slide 15
ZJU
Page 11 of 18
0
1
2
IN3
3
ENB
4
IN1
5
IN2
6
ENA
7
IN4
8
RIN4
9
RIN3
10
RIN2
11
RIN1
12
RX
13
TX
GND
AREF
SDA
SCL
0
1
2
RIN3
3
RIN2
4
IN1
5
IN2
6
ENA
7
IN4
8
RIN4
9
IN3
10
ENB
11
RIN1
12
RX
13
TX
GND
AREF
SDA
SCL
attachInterrupt()
改变端口
Notes: 换过来就变成了这样

## Slide 16
ZJU
Page 12 of 18
Part 3
OLED模块介绍

## Slide 17
ZJU
Page 13 of 18
OLED显示
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE, A5, A4);
u8g2.begin();
u8g2.firstPage();
do{
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB14_tr);
u8g2.setCursor(0,15);
u8g2.print("Speed:");
u8g2.print(Spd);
u8g2.setCursor(0,35);
u8g2.print("BTstatus:");
u8g2.print(a);
u8g2.sendBuffer();
} while(u8g2.nextPage());
Notes: u8g2代码

## Slide 18
ZJU
Page 14 of 18
OLED显示
Speed: 150
Notes: 这一页有自动切换，为了和下一页放在一起形成显示屏上面的效果

## Slide 19
ZJU
Page 14 of 18
OLED显示
Speed: 150
BTStatus: A
Notes: 这一页有自动切换，为了和下一页放在一起形成显示屏上面的效果

## Slide 20
ZJU
Page 14 of 18
OLED显示
Speed: 0
BTStatus: B

## Slide 21
ZJU
Page 15 of 18
有待改进
受电机动力影响，小车不一定完全按直线行驶
蓝牙传输有距离限制
OLED屏UI简陋，并且安装在车上，
小车运动时无法看清

## Slide 22
ZJU
Page 16 of 18
有待改进
避障识别距离短
无法识别吸收红外线的物体
红外不能探测底部为空的障碍物

## Slide 23
ZJU
Page 17 of 18
现场展示
蓝牙遥控与接收
前进、左转与右转
行进中避障
主动避障

## Slide 24
THANKS
2024.7.21